## Slide 1: FINCA
Flight Integration and Navigation Control Architecture
Savva Popov
10.03.2025

## Slide 2: 1. HLAVNÍ POŽADAVKY PROJEKTU
Regulace a stabilizace avionickych zařízení
Bezdrátová komunikace a ovládaní (Telemetrie a Remote Control)
Senzorika = IMU (Inertal Measurment Unit), barometry, teploměry, magnetometry
Možnost přidaní navigačních modulu GNSS/

## Slide 3: 2. NÁVRH HLAVNÍHO PCB
CONN.
Konektor pro napájení PCB
DC-DC 5V
5V Step-Down converter
FCU
ESC
24V Vstup
DC-DC 3V3
TEMP
BARO
IMU
I2C2 BUS
5V
3.3V Step-Down converter
Senzory, MCU, EEPROM
FCU = Flight Control Unit
BLDC MOTORS
ESC = Electronic speed controller, Driver pro BLDC motory
Motory s používané pro pohon
SENSORICS
IMU = Inertial Measurement Unit, zabudovaný gyroskop a akcelerometr
Teploměr
Barometr
SCU
VOLTAGE MONITOR
USB
USB
5V
GPS
EEPROM
RC MODULE
I2C BUS
SCU = Sensor and Communication Unit
GNSS modul
2.4GHz RF modul
3V3
USB Konektor

## Slide 4: 2.2 ELEKTRONICKÁ ČÁST – NAPÁJENÍ

## Slide 5: 3. POHONNÝ SYSTÉM
Pohyb dronu bude řešen pomocí BLDC motorů
Požadavky pro pohon:
  Vysoka rychlost BLDC motorů
  Možnost přidaní enkodérů

## Slide 6: 4. MECHANIKA
3D tištěna konstrukce z filamentu PC Blend Carbon Fiber
V případě komplikaci z konstrukci je možné vytvořit „simulační podložku“ která bude simulovat stabilizace zařízení

## Slide 7: 5. SOFTWARE
Regulace pomocí PID regulátoru / Kalmanové filtry
Jazyk: C/C++
Vývojové prostředí: Vscode, STM32CubeIDE
Extension: PlatformIO
Knihovny: Arduino.h, FreeRTOS
Operační systém: FreeRTOS