## Slide 1
Maturitní okruh č.18
Vypracoval: Savva Popov
MODULACE A DEMODULACE, OSCILÁTORY

## Slide 2: ZÁKLADNÍ POJMY
Modulace = proces změny vlastností nosného signálu (Amplituda, frekvence, fáze) pro efektivní přenos informací přes různá media
Základní pásmo (baseband) nebo modulační signál = informace kterou chceme přenášet
Nosný signál / Nosná vlna = signál generovaný oscilátorem, neobsahuje informace, během modulace jeden z parametrů vlny se změní
Modulovaný signál = signál po modulací obsahuje “zakódovaný“ nízkofrekvenční signál do vysokofrekvenční nosné vlny
Modulátor = zařízení který provádí modulaci
1

## Slide 3: JAK FUNGUJE MODULACE
Základní pásmo, nízkofrekvenční signál (informace kterou chceme poslat) “zakódujeme“ do vysokofrekvenční nosné vlny
Modulace změní jeden z parametrů nosné vlny tak, aby odpovídal informací v základním pásmu
Existují různé typy modulace: digitální, analogové, pulzní, a další
2

## Slide 4: DŮVODY MODULACE
Efektivní přenos informaci přes vetší vzdáleností
Přenos přes různá media, např. vzduch, vodiče, optika atd
BEZ MODULACE:
Požadavky na velké antény, optimální rozměr pro monopolní anteny= ¼ vlnové dekly ( λ=v/f )
Nízké frekvence jsou náchylní na atmosférické rušení
Menší šířka pásma = menší datová kapacita
Frekvence pod 30MHz nejsou schopný penetrovat ionosféru země = vesmírní komunikace je neuskutečnitelná
3

## Slide 5: TYPY MODULACE - ANALOG
AM (Amplitude modulation) - Amplituda nosné vlny se mění podle analogového signálu v základním pásmu Využití: AM rádio vysílání, letecká komunikace
FM (Frequency modulation) - Frekvence nosné vlny se mění podle analogového signálu v základním pásmu Využití: FM rádio vysílání, vysílačky
PM (Phase modulation) - Fáze nosné vlny se mění podle analogového signálu v základním pásmu Využití: součást QAM, PSK, některé satelitní spoje
4

## Slide 6: TYPY MODULACE – ANALOG
5
Nosná vlna -
Základní pásmo-
AM modulace -
FM modulace -

## Slide 7: TYPY MODULACE - DIGITAL
ASK (Amplitude Shift Keying): Digitální data jsou reprezentována změnou amplitudy nosné vlny. Využití: OOK (forma ASK) se široce používá v optických vláknech, RFID a Jednoduché digitální RF spojení
FSK (Frequency Shift Keying) - Digitální data jsou reprezentována změnou frekvence nosné vlny Využití: Modemy, bezdrátové senzory, Bluetooth Low Energy
PSK (Phase Shift Keying) - Digitální data jsou reprezentována změnou fáze nosné vlny. Využití: Wi-Fi, satelitní komunikace, některé mobilní sítě
QAM (Quadrature Amplitude Modulation) - Digitální data jsou přenášena změnou amplitudy i fáze, často za použití dvou nosných vln v kvadratuře. Kabelové modemy, DSL, Wi-Fi, LTE Nejpoužívanější v moderní době
6

## Slide 8: TYPY MODULACE - DIGITAL
7
QAM
ASK
FSK
PSK

## Slide 9: TYPY MODULACE - PULZNÍ
PWM (Pulse Width Modulation): Kóduje informace změnou šířky (trvání) impulsů při zachování konstantní amplitudy a frekvence Využití: regulace otáček motoru, LED dimming, embedded systémy
PCM (Pulse Code Modulation): Převádí analogový signál na digitální vzorkováním a kvantizací jeho amplitudy na diskrétní hodnoty. Využití: digitální audio, CD, studiové audio, telefonie, přenos dat.
PAM (Pulse Amplitude Modulation): Kóduje analogový signál změnou amplitudy rovnoměrných pulzů podle úrovně signálu. Využití: raná digitální komunikace, některé vysokorychlostní ethernetové PHY, optická komunikace.
8

## Slide 10: TYPY MODULACE - PULZNÍ
9
PAM
PWM
PCM

## Slide 11: DEMODULACE
Demodulace je proces extrakce původních informací z modulované nosné vlny.
Jedná se o funkci, která umožňuje získaní přenesených dat na straně přijímače.
Demodulátor je zařízení / obvod, který provádí demodulace
10

## Slide 12: TYPY DEMODULACE
Detektor obálky– používá se k demodulaci amplitudově modulovaného signálu, nejjednodušší forma demodulátorů.
Synchronní Demodulátor – používá se k demodulaci AM, PSK a QAM, obsahuje oscilátor, který generuje lokální oscilovaný signál. ten se násobí příchozím modulovaným signálem, výsledný signál prochází dolní propustí, která odstraní vysokofrekvenční složky.
11

## Slide 13: TYPY DEMODULACE
Demodulátor PLL – používá fázově uzamčenou smyčku pro získaní modulačního signálu. Používá se pro FM, PM a FSK. PLL uzamkne svůj vnitřní oscilátor na okamžitou frekvenci příchozího signálu. Když se nosná frekvence změní (kvůli modulaci), řídicí napětí PLL se upraví tak, aby smyčka zůstala uzamčena. Toto řídicí napětí je demodulovaným výstupem, protože přímo sleduje frekvenční variace původního základního pásma.
12

## Slide 14: OSCILÁTORY
Oscilátor je obvod, který vytváří stabilní střídavý průběh ze stejnosměrného zdroje napětí bez vnějšího vstupu
Převádí jednosměrný proud na střídavý průběh s určitou frekvencí
Oscilátory dělíme na harmonické (lineární) a relaxační (nelineární) Harmonické vytvářejí sinusový průběh, kde relaxační vytvářejí nesinusový (obdélník, pila)
13

## Slide 15: TYPY OSCILÁTORŮ - HARMONICKÉ
RC Oscilátory: Oscilátory využívající kombinaci rezistorů a kondenzátorů k vytvoření fázového posunu nebo časové konstanty, která určuje výslednou frekvenci. (Wienův článek, Fázovy posun s 3 RC články)
14
Wienův článek
Fázovy posun RC

## Slide 16: TYPY OSCILÁTORŮ - HARMONICKÉ
LC Oscilátory: Oscilátory založený na rezonančním obvodu tvořeném indukčností a kapacitou. Kombinace L a C vytváří přirozenou rezonanční frekvenci. (Colpitts, Hartley, Clapp)
15
Colpitts
Hartley
Clapp

## Slide 17: TYPY OSCILÁTORŮ - HARMONICKÉ
Krystalové oscilátory: Krystalové oscilátory používají jako rezonanční prvek křemenný krystal. Když je na krystal přivedeno napětí, krystal mechanicky vibruje což vytváří odpovídající elektrické oscilace.
16
16MHz oscilátor v THT pouzdře
Vnitřní struktura oscilátoru
Ekvivalentní zapojení oscilátoru

## Slide 18: TYPY OSCILÁTORŮ - RELAXAČNÍ
Astabilní multivibrátor: (NE555, tranzistory), generuje obdélník, jednoduchý časovač.
Schmitt Trigger + RC: generuje obdélníkový nebo trojúhelníkový signál pomocí hystereze.
17
Vnitřní struktura NE555
Schmitt Trigger + RC